## Slide 2
什么是CMSIS？
V1和V2又是指的什么？
V1和V2有什么区别？

## Slide 3
什么是CMSIS？
CMSIS资料包：
rtos_doc_source\RTOS培训资料\00_基础资源资料\4_ARM架构通用资料
* CMSIS的英文全称是：Common Microcontroller Software Interface Standard，直译过来就是“通用微控制器软件接口标准”；
* 它是一个用来让微控制器开发者减少学习时间、简化软件移植、加速工程创建仿真和加速应用产品上架的工具集合；

## Slide 4
CMSIS | 处理对象 | 描述
Core(M) | All Cortex-M, SecurCore | Cortex-M内核处理器和外设的标准API。包含了适配Cortex-M4/M7/M33/M35P内核SIMD指令的内部函数。
Core(A) | Cortex-A5/A7/A9 | Cortex-A5/A7/A9内核处理器和外设的标准API和基本的系统。
Driver | All Cortex | 中间件的通用外设驱动接口，用来连接处理器外设和中间件的，比如和堆、文件系统或用户图形接口的通信接口。
DSP | All Cortex-M | 适配不同数据类型、超过60个函数的DSP库，比如定点类型、单精度浮点类型。
NN | All Cortex-M | 收集了高校的神经网络内核工具，用来在Cortex-M内核处理器上最高效的操作且又能最低程度的占用内存空间。
RTOS V1 | Cortex-M0/M0+/M3/M4/M7 | 除了RTX中用到的一些通用的RTOS接口。它使能了跨多重RTOS运行的软件组件。
RTOS V2 | All Cortex-M, Cortex-A5/A7/A9 | 在RTOS V1上扩展了一些功能，比如Armv8-M内核的适配、动态目标的创建、多核协调、二进制兼容接口。
PACK | All Cortex-M, SecurCore, Cortex-A5/A7/A9 | 描述软件组件、设备参数和评估板支持的交付机制。它简化了软件重用和产品生命周期管理(PLM)。
Build | All Cortex-M, SecurCore, Cortex-A5/A7/A9 | 提高生产力的一组工具、软件框架和工作流程，例如使用持续集成(Continuous Integration, CI)。
SVD | All Cortex-M, SecurCore | 设备的外设描述，可用于在调试器或CMSIS-Core头文件中创建外设感知。
DAP | All Cortex | 接到CoreSight调试通道的调试单元组件。
Zone | All Cortex-M | 定义描述系统资源并将这些资源划分为多个项目和执行区域的方法。

## Slide 5
CMSIS的作用
1.提供了接口标准，便于移植和管理；
2.提供了很多第三方固件，便于业务开发；
3.因为统一了接口，使底层硬件和上层应用耦合降低，更换硬件平台时只需开发人员改变底层硬件的驱动即可，上层业务应用程序无需做改动；

## Slide 6
RTOS的API
rtos_doc_source\RTOS培训资料\02_项目2_基于FreeRTOS实现智能家居\02_CubeMX对FreeRTOS的适配\2_学习文档\01_接口函数和参数介绍.md

## Slide 7
RTOS-V2 API的应用
rtos_doc_source\RTOS培训资料\02_项目2_基于FreeRTOS实现智能家居\02_CubeMX对FreeRTOS的适配\2_学习文档\02_CMSIS接口应用示例.md
rtos_doc_source\RTOS培训资料\02_项目2_基于FreeRTOS实现智能家居\02_CubeMX对FreeRTOS的适配\1_项目源码\02_CMSIS接口应用示例源码

## Slide 8
可以配置的任务属性：
名称；
优先级；
堆大小；
入口函数名；
入口函数的属性是在本文件还是外部文件还是一个弱函数；
是否输入参数；
静态任务或动态任务；
如果是静态任务，那么堆栈分配堆栈空间；
√
使用STM32CubeMX创建任务

## Slide 9
接口对比：任务创建
typedef struct {
const char *name; ///< name of the thread
uint32_t attr_bits; ///< attribute bits
void *cb_mem; ///< memory for control block
uint32_t cb_size; ///< size of provided memory for control block
void *stack_mem; ///< memory for stack
uint32_t stack_size; ///< size of stack
osPriority_t priority; ///< initial thread priority (default: osPriorityNormal)
TZ_ModuleId_t tz_module; ///< TrustZone module identifier
uint32_t reserved; ///< reserved (must be 0)
} osThreadAttr_t;

## Slide 10
使用STM32CubeMX创建信号

## Slide 11
接口对比：信号量
osSemaphoreId_t osSemaphoreNew (uint32_t max_count,
uint32_t initial_count,
const osSemaphoreAttr_t *attr);
max_count=1  二进制信号
max_count>1  计数型信号

## Slide 12
使用STM32CubeMX创建互斥量

## Slide 13
接口对比：互斥量
typedef struct {
const char *name; ///< name of the mutex
uint32_t attr_bits; ///< attribute bits
void *cb_mem; ///< memory for control block
uint32_t cb_size; ///< size of provided memory for control block
} osMutexAttr_t;

## Slide 14
使用STM32CubeMX创建事件

## Slide 15
接口对比：事件

## Slide 16
可以配置的队列属性：
名称；
队列大小；
队列成员的大小，可以是已定义的数据类型，也可以是自定义数据结构；
静态任务或动态分配；
如果是静态，那么分配堆栈空间；
使用STM32CubeMX创建队列

## Slide 17
接口对比：队列

## Slide 18
任务通知

## Slide 19
软件定时器

## Slide 20
软件定时器
osTimerNew
osTimerStart
osTimerStop
osTimerIsRunning
osTimerDelete
osTimerGetName
xTimerCreate
xTimerCreateStatic
xTimerChangePeriod
xTimerStop
xTimerIsTimerActive
xTimerDelete
CMSIS
FreeRTOS

## Slide 21
小结
STM32CubeMX可以创建的对象：任务、队列、定时器、信号、互斥量、事件、用户自己的常量；
2. 每个对象都可以选择是静态分配还是动态分配堆栈空间；
3. 在FreeRTOS中是通过函数的形参指定属性，比如优先级、静态空间等；
4. 在CMSIS的RTOS接口中，是通过每个对象新建时的属性形参，来指定该对象的例如优先级、大小、
静态空间等的属性；

## Slide 22
CMSIS和FreeRTOS的接口对比
rtos_doc_source\RTOS培训资料\02_项目2_基于FreeRTOS实现智能家居\02_CubeMX对FreeRTOS的适配\2_学习文档\05_CMSIS与FreeRTOS API的对比.md

## Slide 23
应用实践:场景设计
按键控制电机的启停和转速：长按控制启停，短按控制加减速；
LED表示电机的转速：根据转速区间点亮不同颜色的LED；
DHT11获取环境温湿度；
OLED显示电机状态、速度、温湿度；

## Slide 24
应用实践：硬件设计
序号 | 外设 | 引脚 | 配置 | 说明
1 | LED | PF7 | 推挽输出 | 
 |  | PF8 | 推挽输出 | 
 |  | PF9 | 推挽输出 | 
2 | 按键 | PE14 | 双边沿外部中断 | 
 |  | PE15 | 双边沿外部中断 | 
3 | 电机 | PE6 | 推挽输出 | 
 |  | PC6 | 定时器8的通道1 | 输出PWM
4 | DHT11 | PF6 | 开漏输出 | 单总线
5 | OLED | PF10 | 开漏输出 | I2C的时钟线
 |  | PF11 | 开漏输出 | I2C的数据线

## Slide 25
应用实践：软件设计

## Slide 26
应用实践：按键流程图

## Slide 27
应用实践：电机流程图

## Slide 28
应用实践：LED流程图

## Slide 29
应用实践：DHT11流程图

## Slide 30
应用实践：OLED流程图

## Slide 31
应用实践：STM32CubeMX配置